## Slide 1: IPv6 ACL
John Rullan Cisco Certified Instructor Trainer Thomas A. Edison CTE HS Stephen Lynch
Network Architect, CCIE #36243
ABS Technology Architects

## Slide 2: IPv6 ACL 的工作原理
IPv6 ACL 在操作和配置方面非常類似於 IPv4 ACL。熟悉 IPv4 存取清單會很容易理解和配置 IPv6 ACL。
IPv6 只有一種 ACL 類型，等同於 IPv4 延伸命名型 ACL。
IPv6 中沒有編號型 ACL，只有命名型 ACL。
IPv4 使用 ip access-group 命令對 IPv4 介面套用 IPv4 ACL。IPv6 使用 ipv6 traffic-filter 命令對 IPv6 ACL 執行相同操作。
IPv6 ACL 不使用萬用遮罩。相反，它使用前置碼長度來表示應匹配的 IPv6 來源位址或目的位址數量。

## Slide 3: IPv6 ACL拓樸
R2
2001:DB8:CC1E:1::1/64
2001:DB8:CC1E::/127
2001:DB8:CC1E:1::/64
S0/0/0
S0/0/1
S1
S2
R1
2001:DB8:CAFE::2/127
ISP_ASW
管理者
主機
外部 主機
2001:DB8:CC1E:2::/64
2001:DB8:CC1E:A::/64
S0/0/0
2001:DB8:CC1E:A::1/64
2001:DB8:CC1E:2::1/64
Internet
Web伺服器
www.cisco.pka
DNS伺服器
2001:DB8:CC1E:A::2/64
2001:DB8:CC1E:A::2/64

## Slide 4: 限制對 VTY 線路的存取
在本例中，我們只允許管理者 PC 透過 Telnet 連接至 R1，而拒絕其他設備。
使用 ipv6 access-list 命令新增一個命名型 IPv6 ACL。如同 IPv4 命名型 ACL，IPv6 名稱由字母數位組成、區分大小寫，並且必須是唯一的。
使用 permit 或 deny 語句指定一個或多個條件，以決定轉發還是丟棄資料封包。
使用 ipv6 access-class 命令對 VTY 線路套用 ACL。
2001:DB8:CC1E:1::/64
2001:DB8:CC1E:2::/64
2001:DB8:CC1E:1::1/64
2001:DB8:CC1E:2::1/64
S1
S2
R1
管理者
主機

## Slide 5: ACL 配置範例
permit 語句僅允許管理者 PC 透過 Telnet 連接至 R1。
隱含的 deny 語句（未配置）將拒絕其他所有設備與 R1 建立 Telnet 會談。
使用 ipv6 access-class 命令並使用 in 作為方向，對 VTY 線路套用 ACL。
R1(config)# ipv6 access-list NO_TELNET
R1(config-ipv6-acl)# permit tcp host 2001:db8:cc1e:1::1 any eq 23
R1(config-ipv6-acl)# exit
R1(config)# line vty 0 15
R1(config-line)# ipv6 access-class NO_TELNET in
R1(config-line)# exit
R1(config)#

## Slide 6: ACL 配置範例（續）
show access-lists 命令顯示路由器上配置的所有 IPv4 和 IPv6 ACL。
show ipv6 access-list 命令按名稱顯示配置的所有 IPv6 存取清單。（沒有編號型 IPv6 ACL）
R1#show ipv6 access-list
IPv6 access list NO_TELNET
permit tcp host 2001:DB8:CC1E:1::1 any eq telnet
2001:DB8:CC1E:1::/64
2001:DB8:CC1E:2::/64
2001:DB8:CC1E:1::1/64
2001:DB8:CC1E:2::1/64
S1
S2
R1
管理者
主機

## Slide 7: 限制存取 Web 伺服器
配置延伸 ACL 以封鎖來自管理者 PC 和主機 PC 指定的 IPv6 位址並發往 Internet LAN 的 TCP 應用 HTTP 和 FTP 流量。允許所有其它流量類型。
R1(config)#ipv6 access-list DENY_WWW_FTP
R1(config-ipv6-acl)#remark Deny WWW and FTP access from R1 LANs to Web Server
R1(config-ipv6-acl)#deny tcp 2001:db8:cc1e:1::/64 2001:db8:cc1e:a::/64 eq www
R1(config-ipv6-acl)#deny tcp 2001:db8:cc1e:1::/64 2001:db8:cc1e:a::/64 eq ftp
R1(config-ipv6-acl)#deny tcp 2001:db8:cc1e:2::/64 2001:db8:cc1e:a::/64 eq www
R1(config-ipv6-acl)#deny tcp 2001:db8:cc1e:2::/64 2001:db8:cc1e:a::/64 eq ftp
R1(config-ipv6-acl)#permit ipv6 any any
R1(config-ipv6-acl)#exit
R1(config)# int s0/0/0
R1(config-if)# ipv6 traffic-filter DENY_WWW_FTP out

## Slide 8: IPv6 ACL 驗證命令
R1#show ipv6 access-list DENY_WWW_FTP
IPv6 access list DENY_WWW_FTP
deny tcp 2001:DB8:CC1E:1::/64 2001:DB8:CC1E:A::/64 eq www
(28 match(es))
deny tcp 2001:DB8:CC1E:1::/64 2001:DB8:CC1E:A::/64 eq ftp
deny tcp 2001:DB8:CC1E:2::/64 2001:DB8:CC1E:A::/64 eq ftp
deny tcp 2001:DB8:CC1E:2::/64 2001:DB8:CC1E:A::/64 eq www
permit ipv6 any any (3 match(es))
deny 和 permit 命令用於指定一個或多個條件，以決定轉發還是丟棄資料封包。
根據 ACL 語句，該 ACL匹配 28 個 deny 語句。

## Slide 9: 編輯 IPv6 ACL
要編輯 IPv6 ACL，你可以根據序號插入 AC L語句。預設情況下，序號的增量為 10。
R1#show access-lists
IPv6 access list NO_TELNET
permit tcp host 2001:DB8:CC1E:1::1 any eq telnet (2 matches) sequence 10
IPv6 access list DENY_WWW_FTP
deny tcp 2001:DB8:CC1E:1::/64 2001:DB8:CC1E:A::/64 eq www sequence 20
deny tcp 2001:DB8:CC1E:1::/64 2001:DB8:CC1E:A::/64 eq ftp sequence 30
deny tcp 2001:DB8:CC1E:2::/64 2001:DB8:CC1E:A::/64 eq www sequence 40
deny tcp 2001:DB8:CC1E:2::/64 2001:DB8:CC1E:A::/64 eq ftp sequence 50
permit ipv6 any any sequence 60
R1(config)#ipv6 access-list DENY_WWW_FTP
R1(config-ipv6-acl)#permit tcp host 2001:db8:cc1e:1::12 host 2001:db8:cc1e:a:: eq www sequence 25
R1(config-ipv6-acl)#permit tcp host 2001:db8:cc1e:1::12 host 2001:db8:cc1e:a:: eq ftp sequence 25
R1#show ipv6 access-list
IPv6 access list NO_TELNET
permit tcp host 2001:DB8:CC1E:1::1 any eq telnet (2 matches) sequence 10
IPv6 access list DENY_WWW_FTP
deny tcp 2001:DB8:CC1E:1::/64 2001:DB8:CC1E:A::/64 eq www sequence 20
permit tcp host 2001:DB8:CC1E:1::12 host 2001:DB8:CC1E:A:: eq www sequence 25
permit tcp host 2001:DB8:CC1E:1::12 host 2001:DB8:CC1E:A:: eq ftp sequence 25
deny tcp 2001:DB8:CC1E:1::/64 2001:DB8:CC1E:A::/64 eq ftp sequence 30
deny tcp 2001:DB8:CC1E:2::/64 2001:DB8:CC1E:A::/64 eq ftp sequence 40
deny tcp 2001:DB8:CC1E:2::/64 2001:DB8:CC1E:A::/64 eq www sequence 50
permit ipv6 any any sequence 60
Notes: 你可以刪除語句，而不必刪除整個ACL。你還可以根據序號在正確位置增加語句。你是否注意到，我們使用序號25在20和30之間增加了兩條ACL語句。如果需要增加其他ACL語句，我們可以根據需要使用序號26或24增加語句。