## Slide 1: DHCPv6

## Slide 2: 有狀態 DHCPv6
在有狀態 (stateful) DHCP 中，位址分配集中管理，用戶端必須獲取位址自動配置和鄰居發現等配置資訊，協定不提供這些資訊。
DHCPv6 透過兩種方式實施
  快速提交 - DHCP用戶端透過兩次快速的訊息交換（solicit-徵集和 reply-回覆）從伺服器獲取配置參數。
  正常提交 - DHCP用戶端使用四次訊息交換（solicit-徵集、 advertise-通告、 request-請求和 reply-回覆）。
預設情況下使用正常提交。
要使用快速提交選項，用戶端和伺服器必須都啟用該選項，以便使用兩次訊息交換。

## Slide 3: 無狀態位址自動配置 (SLAAC)
不需要手動配置主機、使用最低（如果有）路由器配置且沒有其他伺服器。
DHCP 用戶端根據路由器通告自動配置 IPv6 位址。路由器通告用於標識鏈路相關子網的前置碼，而主機產生唯一標識子網上的一個介面的“介面識別碼”。
DHCP 用戶端使用 DHCP 伺服器獲取其他有用的配置資訊（例如 DNS 伺服器位址）。
透過使用 eui-64 命令，主機可以為自己自動分配唯一的 64 位元 IPv6 介面識別碼，無需手動配置或使用 DHCP。
當網路不關注主機在網路中使用的確切位址，而只要求位址唯一且可被繞送時，可以採用這種方法。

## Slide 4: DHCPv6 訊息類型
DHCPv6 訊息類型 | DHCPv4 訊息類型
SOLICIT(1) | DHCPDISCOVER
ADVERTISE(2) | DHCPOFFER
REQUEST (3)、 RENEW (5)、REBIND (6) | DHCPREQUEST
REPLY (7) | DHCPACK/DHCPNAK
RELEASE (8) | DHCPRELEASE
INFORMATION-REQUEST (11) | DHCPINFORM
DECLINE (9) | DHCPDECLINE
CONFIRM (4) | 無
RECONFIGURE (10) | DHCPFORCERENEW
RELAY-FORW (12)、RELAY-REPLY (13) | 無
用於尋找 DHCP 伺服器。
由伺服器發送，表示其可用於 DHCP 服務。
主機向伺服器發送該訊息來請求定址資訊，更新舊 IP 位址並延長位址的存活時間。

## Slide 5: DHCPv6 訊息類型
由包含位址配置的伺服器發送。
由主機發送，表示主機將不再使用位址。
由主機發送，用於請求配置參數，不為用戶端分配任何位址。
由主機發送，用於阻斷服務器發送的更新。
由伺服器發送，向用戶端通知位址配置的更改。
DHCPv6 訊息類型 | DHCPv4 訊息類型
SOLICIT(1) | DHCPDISCOVER
ADVERTISE(2) | DHCPOFFER
REQUEST (3)、 RENEW (5)、REBIND (6) | DHCPREQUEST
REPLY (7) | DHCPACK/DHCPNAK
RELEASE (8) | DHCPRELEASE
INFORMATION-REQUEST (11) | DHCPINFORM
DECLINE (9) | DHCPDECLINE
CONFIRM (4) | 無
RECONFIGURE (10) | DHCPFORCERENEW
RELAY-FORW (12)、RELAY-REPLY (13) | 無

## Slide 6: DHCPv6 訊息類型
DHCPv6 有 3 種獨有的 DHCPv6 訊息類型：
  -CONFIRM (4)
  用戶端向任意可用的伺服器發送“確認”訊息，以便確定它分配到的位址是否仍然適合用戶端連接的鏈路。
  -RELAY-FORW (12)
  中繼代理發送“中繼轉發”訊息來將訊息直接中轉到伺服器，或透過另一個中繼代理。
  -RELAY-REPL (13)
  伺服器向中繼代理發送“中繼回覆”訊息，其中包含中繼代理提供給用戶端的訊息。

## Slide 7: 有狀態 DHCPv6 伺服器配置範例 1
ipv6 dhcp pool 命令新增一個儲存區並使路由器進入 DHCPv6 配置模式。
address 命令用於表示伺服器分配的位址集區。選項 lifetime 指示有效和偏好的租用時間（單位為秒）。
ipv6 dhcp server 介面命令繫結 DHCPv6 儲存區與介面。
M 旗標需要使用介面命令 ipv6 nd managed-config-flag 把它從 0 更改為 1。
R2
S0/0/0
R1
2001:DB8:ACAD:1::/64
S0/0/0
用戶端
伺服器
鏈路本地FE80::1
鏈路本地FE80::2

## Slide 8: 有狀態 DHCPv6 伺服器配置
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#ipv6 dhcp pool Stateful_DHCP
R1(config-dhcpv6)#address prefix 2001:DB8:acad:1::/64 lifetime infinite infinite
R1(config-dhcpv6)#dns-server AAAA:BBBB:CCCC:DDDD::FFFF
R1(config-dhcpv6)#domain-name StatefulDHCP.com
R1(config-dhcpv6)#exit
R1(config)#interface s0/0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)#ipv6 dhcp server Stateful_DHCP
R1(config-if)#ipv6 nd managed-config-flag
R2
S0/0/0
R1
2001:DB8:ACAD:1::/64
S0/0/0
用戶端
伺服器
鏈路本地FE80::1
鏈路本地FE80::2
Notes: 將路由器配置為DHCP伺服器的配置參數。

## Slide 9: 有狀態 DHCPv6 用戶端配置
ipv6 enable 介面命令允許路由器接收鏈路本地位址以便發送 RS 資訊和參與 DHCPv6。
ipv6 address dhcp 介面命令將路由器啟用為介面上的 DHCPv6 用戶端。
R2(config)#interface s0/0/0
R2(config-if)#ipv6 enable
R2(config-if)#ipv6 address dhcp
R2
S0/0/0
R1
2001:DB8:ACAD:1::/64
S0/0/0
用戶端
伺服器
鏈路本地FE80::1
鏈路本地FE80::2
Notes: 允許路由器充當DHCP用戶端的配置。

## Slide 10: 有狀態 DHCPv6 伺服器驗證
R1#show ipv6 dhcp pool
DHCPv6 pool: Stateful_DHCP
Address allocation prefix: 2001:DB8:ACAD:1::/64 valid 4294967295 preferred 4294967295 (1 in use, 0 conflicts)
DNS server: AAAA:BBBB:CCCC:DDDD::FFFF
Domain name: StatefulDHCP.com
Active clients: 1
R1#show ipv6 dhcp binding
Client: FE80::2
DUID: 000300016C2056EC6F18
Username : unassigned
IA NA: IA ID 0x00070001, T1 43200, T2 69120
Address: 2001:DB8:ACAD:1:2CFA:91CC:C683:D1F5
preferred lifetime INFINITY, , valid lifetime INFINITY,
show ipv6 dhcp pool 命令驗證 DHCPv6 儲存區及其參數的名稱。活動用戶端的數量為 1，表明用戶端 R2 從該伺服器接收IPv6全域單點傳送位址。
show ipv6 dhcp binding 命令顯示用戶端的鏈路本地位址與伺服器分配的位址之間的自動繫結。

## Slide 11: 有狀態 DHCPv6 用戶端驗證
R2#show ipv6 dhcp interface
Serial0/0/0 is in client mode
Prefix State is IDLE
Address State is OPEN
Renew for address will be sent in 11:59:44
List of known servers:
Reachable via address: FE80::1
DUID: 000300016C2056FF38A0
Preference: 0
Configuration parameters:
IA NA: IA ID 0x00070001, T1 43200, T2 69120
Address: 2001:DB8:ACAD:1:B0A4:64F:CA3F:FA2D/128
preferred lifetime INFINITY, valid lifetime INFINITY
DNS server: AAAA:BBBB:CCCC:DDDD::FFFF
Domain name: StatefulDHCP.com
Information refresh time: 0
Prefix Rapid-Commit: disabled
Address Rapid-Commit: disabled
R2
S0/0/0
R1
2001:DB8:ACAD:1::/64
S0/0/0
用戶端
伺服器
鏈路本地FE80::1
鏈路本地FE80::2
Notes: show ipv6 dhcp interface 命令顯示透過DHCP配置的介面。它還顯示DHCP伺服器的鏈路本地位址。

## Slide 12: DHCPv6 配置範例 2
R2
S0/0/0
R1
2001:DB8:ACAD:1::/64
S0/0/0
用戶端
伺服器
鏈路本地FE80::1
鏈路本地FE80::2
DHCP主機
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#ipv6 dhcp pool MY_DHCP_POOL
R1(config-dhcpv6)#address prefix 2001:DB8:cc1e:1::/64 lifetime infinite infinite
R1(config-dhcpv6)#dns-server AAAA:BBBB:CCCC:DDDD::FFFF
R1(config-dhcpv6)#domain-name HOSTdhcp.com
R1(config-dhcpv6)#exit
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:cc1e:1::/64
R1(config-if)#ipv6 dhcp server MY_DHCP_POOL
R1(config-if)#ipv6 nd managed-config-flag

## Slide 13: DHCPv6 主機驗證
R2
S0/0/0
R1
2001:DB8:ACAD:1::/64
S0/0/0
用戶端
伺服器
鏈路本地FE80::1
鏈路本地FE80::2
DHCP主機

## Slide 14: 無狀態 DHCPv6
在 SLAAC 流程中，用戶端獲取資訊來新增 IPv6 全域單點傳送位址。這包括 RA 訊息中來源 IPv6 位址的預設閘道資訊，即路由器的鏈路本地位址。無狀態 DHCPv6 伺服器可用於提供 RA 訊息中可能沒有的資訊（DNS 伺服器位址和網域名稱）。
ipv6 dhcp server 介面命令繫結 DHCPv6 儲存區與介面。
O 旗標需要使用介面命令 ipv6 nd other-config-flag 把它從 0 更改為 1。
R2
S0/0/0
R1
2001:DB8:ACAD:1::/64
S0/0/0
用戶端
伺服器
鏈路本地FE80::1
鏈路本地FE80::2
Notes: 我們將使用同一個拓撲結構配置無狀態DHCP伺服器和用戶端。

## Slide 15: 無狀態 DHCPv6 伺服器配置
R2
S0/0/0
R1
2001:DB8:ACAD:1::/64
S0/0/0
用戶端
伺服器
鏈路本地FE80::1
鏈路本地FE80::2
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#ipv6 dhcp pool Stateless_DHCP
R1(config-dhcpv6)#dns-server AAAA:BBBB:CCCC:DDDD::FFFF
R1(config-dhcpv6)#domain-name StatelessDHCP.com
R1(config-dhcpv6)#exit
R1(config)#interface s0/0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)#ipv6 dhcp server Stateless_DHCP
R1(config-if)#ipv6 nd other-config-flag

## Slide 16: 無狀態 DHCPv6 用戶端配置
使用 ipv6 enable 命令是因為路由器沒有全域單點傳送位址。
ipv6 address autoconfig 命令可使用 SLAAC 自動配置 IPv6 定址 。
R2
S0/0/0
R1
2001:DB8:ACAD:1::/64
S0/0/0
用戶端
伺服器
鏈路本地FE80::1
鏈路本地FE80::2
R2(config)#interface s0/0/0
R2(config-if)#ipv6 enable
R2(config-if)#ipv6 address autoconfig

## Slide 17: 無狀態 DHCPv6 驗證
R2#show ipv6 interface s0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::2
No Virtual link-local address(es):
Stateless address autoconfig enabled
Global unicast address(es):
2001:DB8:ACAD:1::2, subnet is 2001:DB8:ACAD:1::/64 [EUI/CAL/PRE]
valid lifetime 2591259 preferred lifetime 604059
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::1:FF00:2
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ICMP unreachables are sent
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
ND RAs are suppressed (periodic)
Hosts use stateless autoconfig for addresses.
Notes: show ipv6 interface 命令顯示路由器有“Stateless address autoconfig enabled”並有IPv6全域單點傳送位址(2001:DB8:ACAD:1::2)，還顯示了子網位址(2001:DB8:ACAD:1::/64)。IPv6全域單點傳送位址使用SLAAC新增，其中包括RA訊息包含的前置碼。介面ID使用EUI-64產生，顯示在子網位址的右側。重複位址檢測(DAD)用於驗證網路中沒有其他人使用您新增的位址。