## Slide 1: IPv6 EIGRP
John Rullan Cisco Certified Instructor Trainer Thomas A. Edison CTE HS Stephen Lynch
Network Architect, CCIE #36243
ABS Technology Architects

## Slide 2: 拓樸
Branch-2
2001:DB8:ACAD:C::2/64
2001:DB8:CAFE::/127
2001:DB8:ACAD:C::1/64
S0/0/0
S0/0/1
Branch-3
S1
S2
Branch-1
2001:DB8:CAFE::2/127
S3
S4
PC-A
PC-B
PC-C
PC-D
2001:DB8:ACAD:D::1/64
2001:DB8:ACAD:A::1/64
2001:DB8:ACAD:B::1/64
S0/0/1
S0/0/0
2001:DB8:ACAD:D::2/64
2001:DB8:ACAD:A::2/64
2001:DB8:ACAD:B::2/64
Lo0 2001:DB8:1::/64

## Slide 3: 配置網路中的 IPv6 EIGRP
預設情況下 IPv6 資料封包轉送是停用的。要啟用 IPv6 資料封包轉送，請在全域配置模式下使用 ipv6 unicast-routing 命令，然後啟用 EIGRP。
IPv6 EIGRP 正確執行必須使用路由器 ID。如果沒有手動配置路由器 ID，則會使用迴路介面或實體介面產生。
Branch-1(config)# ipv6 router eigrp 100
% IPv6 routing not enabled
Branch-1(config)# ipv6 unicast-routing
Branch-1(config)# ipv6 router eigrp 100
Branch-1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
Branch-1(config-rtr)# no shutdown
Branch-1(config)# ipv6 router eigrp 100
Branch-1(config-rtr)# eigrp router-id 1.1.1.1
Packet Tracer
實體設備

## Slide 4: 配置網路中的 IPv6 EIGRP
與 IPv4 EIGRP 不同的是，IPv6 EIGRP 不需要使用 network 命令通告其網路，而是要在路由器的所有介面上啟用 IPv6 EIGRP。
參與 EIGRP 的所有路由器介面上都必須配置此命令。如果某個介面未配置此命令，則不會通告該網路，鄰居也不會獲知該網路。
Branch-1(config)# int s0/0/0
Branch-1(config-if)# ipv6 eigrp 100
Branch-1(config-if)# int g0/0
Branch-1(config-if)# ipv6 eigrp 100
Branch-1(config-if)# int g0/1
Branch-1(config-if)# ipv6 eigrp 100

## Slide 5: 配置網路中的 IPv6 EIGRP
當所有介面上都配置了 IPv6 EIGRP 後，日誌訊息將通知你鄰接關係已建立。
Branch-2(config)# int s0/0/0
Branch-2(config-if)# ipv6 eigrp 100
Branch-2(config-if)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IPv6-EIGRP 100: Neighbor FE80::1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
Branch-2(config-if)# int s0/0/1
Branch-2(config-if)# ipv6 eigrp 100
Branch-2(config-if)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IPv6-EIGRP 100: Neighbor FE80::3 (Serial0/0/1) is up: new adjacency
Branch-2(config-if)#

## Slide 6: IPv6 show 命令
鄰居的 IPv6 鏈路本地位址
接收用於 IPv6 的EIGRP Hello 資料封包的本地介面
聲明鄰居已關閉前剩餘的時間。
當前保持時間，收到Hello 資料封包時重置為最大保持時間。
從該鄰居被增加到鄰居表以來的時間。
Branch-2# show ipv6 eigrp neighbor
IPv6-EIGRP neighbors for process 100
H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq
(sec) (ms) Cnt Num
0 Link-local address: Se0/0/0 14 00:01:31 40 1000 0 18
FE80::1
1 Link-local address: Se0/0/1 12 00:01:24 40 1000 0 20
FE80::3

## Slide 7: IPv6 show 命令
路由協定和程序 ID（AS 編號）
複合度量中使用的 K 值
EIGR P的管理距離
為用於 IPv6 的 EIGRP 啟用的介面
Branch-2# show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "static
IPv6 Routing Protocol is "eigrp 100 "
EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
EIGRP maximum hopcount 100
EIGRP maximum metric variance 1
Interfaces:
Serial0/0/0
Serial0/0/1
Redistributing: eigrp 100
Maximum path: 16
Distance: internal 90 external 170

## Slide 8: IPv6 show命令
Branch-2#show ipv6 route
（省略部分輸出）
IPv6 Routing Table - 9 entries
C - Connected, L – Local,D - EIGRP, EX - EIGRP external
D 2001:DB8:ACAD:A::/64 [90/2170112]
via FE80::3, Serial0/0/1
D 2001:DB8:ACAD:B::/64 [90/2170112]
via FE80::3, Serial0/0/1
D 2001:DB8:ACAD:C::/64 [90/2170112]
via FE80::1, Serial0/0/0
D 2001:DB8:ACAD:D::/64 [90/2170112]
via FE80::1, Serial0/0/0
C 2001:DB8:CAFE::/127 [0/0]
via ::, Serial0/0/0
L 2001:DB8:CAFE::1/128 [0/0]
via ::, Serial0/0/0
C 2001:DB8:CAFE::2/127 [0/0]
via ::, Serial0/0/1
L 2001:DB8:CAFE::2/128 [0/0]
via ::, Serial0/0/1
L FF00::/8 [0/0]
via ::, Null0
獲知的網路
直連
網路位址
介面位址

## Slide 9: 被動介面命令
你可以使用 passive-interface 命令來控制路由資訊的廣播。
該命令會抑制某些介面上的路由更新，同時允許其他介面上正常交換更新。
當使用 EIGRP 時，它會抑制路由器之間的 hello 資料封包交換，從而導致遺失鄰居關係。因此，它只用於沒有連接路由器的介面。
因為被動介面無法建立鄰居關係，這不僅會阻止本機通告路由更新，還間接抑制傳入的路由更新。

## Slide 10: 被動介面配置
Branch-1(config)# ipv6 router eigrp 100
Branch-1(config-rtr)# passive-interface g0/0
Branch-1(config-rtr)# passive-interface g0/1
Branch-1
S3
S4
PC-C
PC-D
2001:DB8:ACAD:C::1/64
2001:DB8:ACAD:D::1/64
2001:DB8:ACAD:C::2/64
2001:DB8:ACAD:D::2/64
G0/0
G0/1

## Slide 11: show ipv6 protocols 命令
Branch-1#show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "eigrp 100"
EIGRP-IPv6 Protocol for AS(100)
Metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
NSF-aware route hold timer is 240
Router-ID: 1.1.1.1
Topology : 0 (base)
Active Timer: 3 min
Distance: internal 90 external 170
Maximum path: 16
Maximum hopcount 100
Maximum metric variance 1
Interfaces:
Serial0/0/0
GigabitEthernet0/0 (passive)
GigabitEthernet0/1 (passive)
Redistribution:
None
Branch-1#

## Slide 12: IPv6 摘要
將 Branch-3 的 LAN 摘要為一個摘要位址，然後通告給 Branch-2。
Branch-3
S3
S4
PC-C
PC-D
2001:DB8:ACAD:A::/64
2001:DB8:ACAD:B::/64
2001:DB8:ACAD:A::1/64
2001:DB8:ACAD:B::1/64

## Slide 13: IPv6 摘要
摘要位址取決於位址網路部分相同的位元。
2001:DB8:ACAD:A::/64和2001:DB8:ACAD:B::/64 網路有 63 位元是相同的。
2001:DB8:ACAD:0000000000001010 = A
2001:DB8:ACAD:0000000000001011 = B
16 位元 + 16位元+ 16 位元 + 15 位元 = 63 位元
摘要位址為 2001:DB8:ACAD:A::/63

## Slide 14: IPv6 摘要配置
Branch-2#show ipv6 route
（省略部分輸出）
IPv6 Routing Table - 9 entries
C - Connected, L – Local, D - EIGRP, EX - EIGRP external
D 2001:DB8:ACAD:A::/63 [/2170112]
via FE80::3, Serial0/0/1
D 2001:DB8:ACAD:C::/64 [90/2170112]
via FE80::1, Serial0/0/0
D 2001:DB8:ACAD:D::/64 [90/2170112]
via FE80::1, Serial0/0/0
要通告摘要位址，請在你要通告位址的介面下 ipv6 summary-address eigrp AS address 命令。
Branch-3(config)#int s0/0/1
Branch-3(config-if)#ipv6 summary-address eigrp 100 2001:DB8:ACAD:A::/63 5
Branch-3(config-if)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IPv6-EIGRP 100: Neighbor FE80::290:CFF:FE90:3E02 (Serial0/0/1) is up: new adjacency

## Slide 15: 配置 IPv6 預設路由
Branch-2
2001:DB8:ACAD:C::1/64
2001:DB8:CAFE::/127
2001:DB8:ACAD:C::/64
S0/0/0
S0/0/1
Branch-3
S1
S2
Branch-1
2001:DB8:CAFE::2/127
S3
S4
PC-A
PC-B
PC-C
PC-D
2001:DB8:ACAD:D::/64
2001:DB8:ACAD:A::/64
2001:DB8:ACAD:B::/64
S0/0/1
S0/0/0
2001:DB8:ACAD:D::1/64
2001:DB8:ACAD:A::1/64
2001:DB8:ACAD:B::1/64
Lo0 2001:DB8:1::/64
Branch-2(config)# ipv6 route ::/0 lo0
Branch-2(config)# ipv6 router eigrp 100
Branch-2(config-rtr)# redistribute static

## Slide 16: show ipv6 route 命令
Branch-1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 12 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
U - Per-user Static route, M - MIPv6
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external
EX ::/0 [170/3449856]
via FE80::2, Serial0/0/0
D 2001:DB8:ACAD::/62 [5/2816]
via ::, Null0
C 2001:DB8:ACAD:C::/64 [0/0]
via ::, GigabitEthernet0/0
L 2001:DB8:ACAD:C::/128 [0/0]
via ::, GigabitEthernet0/0
Branch-2#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 11 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
U - Per-user Static route, M - MIPv6
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external
S ::/0 [1/0]
via ::, Loopback0
C 2001:DB8:1::/64 [0/0]
via ::, Loopback0
L 2001:DB8:1::/128 [0/0]
via ::, Loopback0
Notes: 預設路由已在Branch-2上配置，顯示為透過迴路介面的靜態路由。該預設路由在Branch-1的路由表中顯示為外部路由。IPv4 EIGRP和IPv6 EIGRP之間的唯一區別是(1)設備上不顯示用於新增預設路由的星號，並且不列出最後選用閘道。