## Slide 1: IPv6 靜態路由
John Rullan Cisco Certified Instructor Trainer Thomas A. Edison CTE HS Stephen Lynch
Network Architect, CCIE #36243
ABS Technology Architects

## Slide 2: 靜態路由
靜態路由定義了兩個路由器之間的明確路徑。靜態路由不會自動更新，這意味著當網路發生變化時你必須手動重新配置靜態路由。
靜態路由比動態路由使用較少的頻寬。
不使用 CPU 週期計算和分析路由更新。
靜態路由應該被用於網路流量可預測且網路設計簡單的環境中。
靜態路由不能被用於不斷變化的大型網路環境中，因為靜態路由不回應網路變化。
儘管靜態路由因為動態路由在網路中廣泛使用而被淘汰，但有些公司仍然使用靜態路由來處理特殊情況。
靜態路由能用於指定最後選用閘道（所有不能繞送封包使用的預設路由）。

## Slide 3: 靜態路由類型
靜態路由分為四種類型。本課討論以下 IPv4 和 IPv6 靜態路由類型：
  標準靜態路由
  預設靜態路由
  摘要靜態路由
  浮動靜態路由

## Slide 4: 直連靜態路由
你必須僅指定直連靜態路由中的輸出介面（所有資料封包發送到目的網路所用的介面）。
路由器假定目的網路直接連接到輸出介面。
直連
Branch-2
2001:DB8:A::2/127
2001:DB8:A::3/127
2001:DB8:2::1/64
2001:DB8:3::1/64
S0/0/0
S0/0/1
Internet
S0/0/0
Branch-1
LAN-1
LAN-2
Branch-1(config)# ipv6 route 2001:DB8:2::1/64 s0/0/1
Branch-1(config)# ipv6 route 2001:DB8:3::1/64 s0/0/1
直連
Notes: 為了使Branch-1可以將資料封包轉發到Branch-2的LAN，它必須將資料封包從其Serial 0/0/1介面發送出去。出口介面也被視為到達這些網路的方向。

## Slide 5: 直連靜態路由
Branch-2
2001:DB8:A::2/127
2001:DB8:A::3/127
2001:DB8:2::1/64
2001:DB8:3::1/64
Branch-1(config)# ipv6 route 2001:DB8:2::1/64 s0/0/1
Branch-1(config)# ipv6 route 2001:DB8:3::1/64 s0/0/1
S0/0/0
S0/0/1
Internet
S0/0/0
Branch-1
直連
LAN-1
LAN-2
Branch-1#show ipv6 route
（省略部分輸出）
S 2001:DB8:2::/62 [1/0]
via ::, Serial0/0/1
S 2001:DB8:3::/62 [1/0]
via ::, Serial0/0/1
C 2001:DB8:A::2/127 [0/0]
via ::, Serial0/0/1
L 2001:DB8:A::3/128 [0/0]
via ::, Serial0/0/1
C 2001:DB8:B::/127 [0/0]
via ::, Serial0/0/0
L 2001:DB8:B::/128 [0/0]
via ::, Serial0/0/0
L FF00::/8 [0/0]
via ::, Null0
Branch-2#
路由表中的“L” 是一個新識別字，指示分配給介面的特定位址，而“C” 僅顯示子網。
Notes: 使用出口介面會將靜態路由顯示為直連，因此得名“直連靜態路由”。請查看幻燈片上的“L”。解釋鏈路如何顯示128位前置碼，“C”如何顯示實際使用的前置碼。在本例中，“C”所標識的子網是2001:DB8:A::2/127，“L”所標識的介面位址或本地主機路由是2001:DB8:A::3/128

## Slide 6: 下一跳/遞迴靜態路由
在下一跳靜態路由中，相鄰路由器的 IPv6 位址已指定。
輸出介面從下一跳取得。
在路由器轉發任何資料封包之前，路由表過程必須確定用於轉發資料封包的出口介面。這會使路由器再次查看路由表，以確定目的網路使用的出口介面。
Branch-2
2001:DB8:A::2/127
2001:DB8:A::3/127
2001:DB8:2::1/64
2001:DB8:3::1/64
S0/0/0
S0/0/1
Internet
S0/0/0
Branch-1
LAN-1
LAN-2
下一跳/遞迴
Branch-1(config)# ipv6 route 2001:DB8:2::1/64 2001:DB8:A::2
Branch-1(config)# ipv6 route 2001:DB8:3::1/64 2001:DB8:A::2
Notes: 在本例中，為了使Branch-1可以將資料封包轉發到Branch-2的LAN，它必須將資料封包轉發到這些網路方向上的下一跳路由器。在本例中，這是Branch-2的IPv6位址。

## Slide 7: 下一跳/遞迴靜態路由
Branch-1(config)# ipv6 route 2001:DB8:2::1/64 2001:DB8:A::2
Branch-1(config)# ipv6 route 2001:DB8:3::1/64 2001:DB8:A::2
下一跳/遞迴
Branch-1#show ipv6 route
（省略部分輸出）
S 2001:DB8:2::/64 [1/0]
via 2001:DB8:A::2
S 2001:DB8:3::/64 [1/0]
via 2001:DB8:A::2
C 2001:DB8:A::2/127 [0/0]
via ::, Serial0/0/1
L 2001:DB8:A::3/128 [0/0]
via ::, Serial0/0/1
C 2001:DB8:B::/127 [0/0]
via ::, Serial0/0/0
L 2001:DB8:B::/128 [0/0]
via ::, Serial0/0/0
L FF00::/8 [0/0]
via ::, Null0
Branch-2#
Branch-2
2001:DB8:A::2/127
2001:DB8:A::3/127
2001:DB8:2::1/64
2001:DB8:3::1/64
S0/0/0
S0/0/1
Internet
S0/0/0
Branch-1
LAN-1
LAN-2
Notes: 直連和遞迴靜態路由在路由表中的顯示方式有明顯區別。直連靜態路由顯示為直接連接到介面，而遞迴靜態路由透過其IPv6位址標識的下一跳路由器顯示。在本例中，為了使Branch-1將流量路由到Brnach-2的LAN，它會發送到2001:DB8:A::2位址，這是Branch-2上配置的IPv6位址。現在路由器必須在路由表中執行第二次尋找，以確定如何到達2001:DB8:A::2網路。根據此資訊，路由器會將資料封包從其Serial 0/0/1介面轉發出去。

## Slide 8: 完全指定靜態路由
輸出介面和下一跳位址均可用於完全指定靜態路由。
使用於當輸出介面是多重存取介面並需要標識下一跳位址時。
下一跳必須直接連接到指定的輸出介面。
Branch-2
2001:DB8:A::2/64
2001:DB8:A::1/64
2001:DB8:2::1/64
2001:DB8:3::1/64
G0/0
G0/0
Branch-1
LAN-1
LAN-2
Branch-1(config)# ipv6 route 2001:DB8:2::1/64 g0/0 2001:DB8:A::2
Branch-1(config)# ipv6 route 2001:DB8:3::1/64 g0/0 2001:DB8:A::2
完全指定
G0/0
G0/0
Branch-4
Branch-3
2001:DB8:A::4/64
2001:DB8:A::3/64
DSW-1
G0/1
G0/0
Notes: 完全指定靜態路由顯示下一跳路由器的IPv6位址和出口介面。

## Slide 9: 完全指定靜態路由輸出
完全指定
Branch-1#show ipv6 route
（省略部分輸出）
S 2001:DB8:2::1/64 [1/0]
via 2001:DB8:A::2, Gigabit0/0
S 2001:DB8:3::1/64 [1/0]
via 2001:DB8:A::2, Gigabit0/0
C 2001:DB8:A::2/127 [0/0]
via ::, Serial0/0/1
L 2001:DB8:A::3/128 [0/0]
via ::, Serial0/0/1
C 2001:DB8:B::/127 [0/0]
via ::, Serial0/0/0
L 2001:DB8:B::/128 [0/0]
via ::, Serial0/0/0
L FF00::/8 [0/0]
via ::, Null0
Branch-2#
Branch-2
2001:DB8:A::2/64
2001:DB8:A::1/64
2001:DB8:2::1/64
2001:DB8:3::1/64
G0/0
G0/0
Branch-1
LAN-1
LAN-2
G0/0
G0/0
Branch-4
Branch-3
2001:DB8:A::4/64
2001:DB8:A::3/64
DSW-1
G0/1
G0/0
Notes: 完全指定靜態路由顯示下一跳路由器的IPv6位址和出口介面 。正如路由表中所示，完全指定靜態路由顯示下一跳路由器的IPv6位址和出口介面。

## Slide 10: 預設靜態路由
路由表中沒有其他路由與資料封包的目的 IP 位址匹配。也就是說，路由表中不存在更為精確的匹配。
在公司網路中，連接到 ISP 網路的邊緣路由器上往往會配置預設靜態路由。
Branch-2
2001:DB8:A::2/127
2001:DB8:A::3/127
2001:DB8:2::1/64
S0/0/0
S0/0/1
Internet
S0/0/0
Branch-1
LAN-1
LAN-2
Branch-1(config)#ipv6 route ::/0 s0/0/0
Branch-1(config)#ipv6 route ::/0 2001:DB8:A::2
Branch-1(config)#ipv6 route ::/0 s0/0/0 2001:DB8:A::2
2001:DB8:3::1/64
Notes: 在路由表中沒有其他路由匹配資料封包的目的IP位址時，使用預設路由。也就是說，路由表中不存在更為精確的匹配。連接到ISP網路的邊緣路由器上往往會配置預設路由。
IPv6預設路由的命令是::/0。這是全零位址的IPv6版本（記住::用於標識連續的零），類似於IPv4預設路由中使用的的四零位址。
預設路由可以配置為直連、遞迴或完全指定靜態預設路由。

## Slide 11: 預設靜態路由
Branch-2
2001:DB8:A::2/127
2001:DB8:A::3/127
2001:DB8:2::1/64
2001:DB8:3::1/64
S0/0/0
S0/0/1
Internet
S0/0/0
Branch-1
LAN-1
LAN-2
Branch-1(config)#ipv6 route ::/0 s0/0/0
Branch-1#sh ipv6 route
（省略部分輸出）
S ::/0 [1/0]
via ::, Serial0/0/0
S 2001:DB8:2::1/64 [1/0]
via 2001:DB8:A::2, Serial0/0/1
S 2001:DB8:3::1/64 [1/0]
via 2001:DB8:A::2, Serial0/0/1
C 2001:DB8:A::2/127 [0/0]
via ::, Serial0/0/1
L 2001:DB8:A::3/128 [0/0]
via ::, Serial0/0/1
C 2001:DB8:B::/127 [0/0]
via ::, Serial0/0/0
L 2001:DB8:B::/128 [0/0]
via ::, Serial0/0/0
L FF00::/8 [0/0]
via ::, Null0
Branch-1#
預設路由
Notes: 注意，預設路由在路由表中顯示為“S”，因為正確名稱是靜態預設路由，但要注意IPv6路由表中不使用 *（星號）標識預設路由。

## Slide 12: 摘要路由
摘要路由用來減少路由表條目數。
多條靜態路由可以摘要成一條靜態路由，前提是符合以下條件：
  - 目的網路是連續的並且可以摘要成一個網路位址。
  -多條靜態路由都使用相同的出口介面或下一跳 IP 位址。
Branch-2
2001:DB8:A::2/127
2001:DB8:A::3/127
2001:DB8:2::1/64
S0/0/0
S0/0/1
Internet
S0/0/0
Branch-1
LAN-1
LAN-2
2001:DB8:3::1/64

## Slide 13: 摘要路由
Branch-1(config)#ipv6 route 2001:DB8:2::/46 s0/0/0
Branch-1#show ipv6 route
（省略部分輸出）
S ::/0 [1/0]
via ::, Serial0/0/0
S 2001:DB8::/46 [1/0]
via ::, Serial0/0/1
2001:DB8:0000000000000010
2001:DB8:0000000000000011
根據相同位元摘要：
第 1 和第 2 個十六位元組各16 位元，共 32 位元
第 3 個十六位元組 14 位元
兩個位址之間共有 46 位元是相同的
相同位元
Branch-1#ping 2001:db8:2::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:2::, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/10/41 ms
Branch-1#ping 2001:db8:3::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:3::, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/9/18 ms
Branch-1#
Branch-2
2001:DB8:A::2/127
2001:DB8:A::3/127
2001:DB8:2::/64
S0/0/0
S0/0/1
Internet
S0/0/0
Branch-1
LAN-1
LAN-2
2001:DB8:3::/64
Notes: 注意我們如何只用路由表中的一個靜態路由條目對兩個LAN介面執行ping命令。我們不必配置兩個靜態路由到達Branch-2的LAN，我們可以根據地址網路部分的相同位元來摘要位址。在本例中，兩個位址有46位是相同的。前兩個十六位元組各16位，加上第3 個十六位元組14位，一共63位。
你可以看到，我們可以只用路由表中的一個靜態路由來對每個LAN介面執行ping操作。

## Slide 14: 浮動靜態路由
浮動靜態路由是路由器用於備份動態路由的靜態路由。
浮動靜態路由必須配置比它所備份的動態路由更高的管理距離。
在這種情況下，路由器優先選擇動態路由而不選擇浮動靜態路由。如果動態路由遺失，你可以用浮動靜態路由代替。
Internet
Branch-1
Branch-2
S0/0/0
S0/0/1
S0/0/0
S0/0/1
浮動靜態路由
路由協定
2001:DB8:A::1/127
2001:DB8:B::1/127

## Slide 15: 浮動靜態路由
Internet
Branch-1
Branch-2
S0/0/0
S0/0/1
S0/0/0
S0/0/1
浮動靜態路由
2001:DB8:A::1/127
2001:DB8:B::1/127
路由協定
Branch-1(config)# ipv6 route 2001:DB8:4::1/127 s0/0/1 91
Branch-1(config)# ipv6 route 2001:DB8:5::1/127 s0/0/1 91
Branch-1(config)# ipv6 route 2001:DB8:6::1/127 s0/0/1 91
Branch-1(config)# ipv6 route 2001:DB8:C::1/127 s0/0/1 91
Branch-1(config)# ipv6 route 2001:DB8:A::1/127 s0/0/1 91
Branch-1#sh ipv6 route
（省略部分輸出）
D 2001:DB8:4::/128 [90/3321856]
via FE80::2E0:8FFF:FE31:4201, Serial0/0/0
D 2001:DB8:5::/128 [90/3321856]
via FE80::2E0:8FFF:FE31:4201, Serial0/0/0
D 2001:DB8:6::/128 [90/3321856]
via FE80::2E0:8FFF:FE31:4201, Serial0/0/0
D 2001:DB8:B::/127 [90/3193856]
via FE80::2E0:8FFF:FE31:4201, Serial0/0/0
D 2001:DB8:C::/127 [90/2681856]
via FE80::2E0:8FFF:FE31:4201, Serial0/0/0
Branch-1#
Branch-1#show ipv6 route
（省略部分輸出）
S 2001:DB8:4::/128 [91/0]
via ::, Serial0/0/1
S 2001:DB8:5::/128 [91/0]
via ::, Serial0/0/1
S 2001:DB8:6::/128 [91/0]
via ::, Serial0/0/1
S 2001:DB8:A::/128 [91/0]
via ::, Serial0/0/1
S 2001:DB8:C::/128 [91/0]
Branch-1#
Notes: 由於不適合幻燈片，部分輸出已省略。5個浮動靜態路由配置的管理距離為91，比路由協定（本例中為EIGRP）多1。左側的輸出顯示僅安裝了動態路由的IPv6路由表。如果主路徑（介面s0/0/0）關閉，動態路由會從路由表中刪除，並且浮動靜態路由會代替它們。Branch-1現在會透過備用路徑(Serial 0/0/1)將流量路由到Branch-2。