## Slide 1: OSPFv3
John Rullan Cisco Certified Instructor Trainer Thomas A. Edison CTE HS Stephen Lynch
Network Architect, CCIE #36243
ABS Technology Architects

## Slide 2: OSPF的工作原理
OSPF 是一種鏈路狀態路由協定，該路由協定根據連接來源設備和目的設備的鏈路狀態來作出路由決策。
介面資訊包括介面的 IPv6 前置碼、所連接的網路類型以及連接到該網路的路由器。
OSPF 路由器僅在網路拓樸發生更改時產生路由更新。
當鏈路狀態更改時，檢測到更改的設備會建立 LSA 並將其轉送到使用 FF02::6 多點傳送位址的 DR，DR 通知使用 FF02::5 多點傳送位址的區域中的所有設備。每個設備隨之更新其鏈路狀態資料庫。

## Slide 3: OSPFv2
通告 IPv4 路由。
OSPF 訊息從出口介面的 IPv4 位址發出。
將 224.0.0.6 當作 DR/BDR 多點傳送位址，將 224.0.0.5 當作 OSPF 路由器多點傳送位址。
在路由器配置模式下使用 network 命令通告網路。
介面在路由器配置模式下間接啟用。
通告 IPv6 路由。
OSPF 訊息使用出口介面的鏈路本地位址發出。
將 FF02::6 當作 DR/BDR 多點傳送位址，將 FF02::5 當作 OSPF 路由器多點傳送位址。
ipv6 ospf process-id area area-id 命令將啟用路由程序並建立其相關配置，但是不再使用 network 敘述。
每個介面必須在介面配置模式下使用 ipv6 ospf process-id area area-id 啟用。
OSPFv3

## Slide 4: 鏈路狀態通告
類型 | 名稱 | 說明
1 | 路由器 LSA | 由每個路由器建立，只在一個區域內泛洪。它描述鏈路狀態和路由器鏈路到該區域的成本。發送到 NBMA 中的 DR。
2 | 網路 LSA | 描述所有連接網路路由器的鏈路狀態和成本資訊。此 LSA 是網路中的所有鏈路狀態和成本資訊的聚合。只有指定路由器跟蹤此資訊，並會產生網路 LSA。
3 | 摘要 LSA | 將內部網路通告給其他區域的路由器。第 3 類 LSA 可以代表一個網路或一組網路摘要為一個通告。只有 ABR 產生摘要 LSA。
5 | 外部 LSA | 重新指派來自另一個 AS 的路由，通常是從不同路由協定到 OSPFv3。預設路由透過將 OSPF AS 作為外部網路進行傳播。
Notes: 區域中的每個路由器使用第1類LSA將其鏈路通告給DR，然後DR使用第2類LSA將每個路由器的相關資訊告知該區域中的所有路由器。區域邊界路由器(ABR)使用第3類LSA通告來自其他區域的網路。自治系統邊界路由器(ASBR)使用第5類LSA鑒別OSPF的外部路由。預設路由是第5類LSA的典型範例。

## Slide 5: 新的鏈路狀態通告
第 8 類LSA（鏈路 LSA）- 僅發送給連接到同一鏈路的路由器。鏈路 LSA 將路由器的鏈路本地位址提供給連接到該鏈路的所有其他路由器，並將與該鏈路關聯的前置碼列表告知連接到該鏈路的其他路由器，同時允許路由器宣稱 Options 位元的集合，以與 NBMA 鏈路上的指定路由器發起的網路 LSA 相關聯。
第 9 類LSA（區域內前置碼 LSA）- 路由器可以對每個路由器或傳輸網路發起多個區域內前置碼 LSA，每個 LSA 都有唯一的鏈路狀態 ID。每個區域內前置碼 LSA 的鏈路狀態 ID 描述其與路由器 LSA 或網路 LSA 的關聯，並包含末節網路和傳輸網路的前置碼。
Notes: 這些是僅用於OSPFv3的附加LSA。

## Slide 6: 第8類 LSA（鏈路LSA）
Branch-2# show ipv6 ospf database
OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)
Router Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Fragment ID Link count Bits
2.2.2.2 127 0x80000002 0 1 B
1.1.1.1 127 0x80000002 0 1
Inter Area Prefix Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Metric Prefix
2.2.2.2 132 0x80000001 1 2001:DB8:A::/64
Link (Type-8) Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Link ID Interface
2.2.2.2 127 0x80000002 4 Se0/0/1
1.1.1.1 128 0x80000002 3 Se0/0/0
Intra Area Prefix Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Link ID Ref-lstype Ref-LSID
2.2.2.2 128 0x80000001 2 0x2001 0
1.1.1.1 136 0x80000001 2 0x2001 0
OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)
Notes: 以上是show ipv6 ospf database命令的輸出，顯示新的LSA。這裡列出的通告路由器為2.2.2.2和1.1.1.1。儘管OSPFv3用於IPv6，請注意IPv4路由器ID如何用於標識OSPFv3路由器。

## Slide 7: 配置要求
Branch-1
S0/0/0
S0/0/1
G0/0
G0/0
2001:DB8:1::/64
2001:DB8:A::/64
Lo0 2001:DB8:C::/127
Lo0 2001:DB8:B::/127
OSPFv3 配置要求：
啟用 IPv6 單點傳送路由
啟動 OSPFv3 路由程序
在介面上啟用 OSPFv3
配置被動介面
G0/0
Branch-2
Branch-3
Branch-4
Notes: 請查看幻燈片

## Slide 8: OSPFv3 配置
預設情況下 IPv4 封包轉送功能已啟用，而預設情況下 IPv6 封包轉送功能停用。
要啟用 IPv6 封包轉送，請在全域配置模式下使用 ipv6 unicast-routing 命令，然後啟用 OSPF。
一旦啟用 IPv6 封包轉送功能，我們即可啟用 IPv6 OSPF 路由程序。
OSPFv3 繼續為路由器 ID 使用 IPv4 32 位元位址。由於未在路由器上配置 IPv4 位址，你需要使用 router-id 命令手動指派路由器 ID。
Branch-1
S0/0/0
S0/0/1
G0/0
G0/0
2001:DB8:1::/64
2001:DB8:A::/64
Lo0 2001:DB8:C::/127
Lo0 2001:DB8:B::/127
G0/0
Branch-2
Branch-3
Branch-4
Notes: 請查看幻燈片

## Slide 9: OSPFv3 配置
Branch-2(config)# ipv6 router ospf 1
% IPv6 routing not enabled
Branch-2(config)# ipv6 unicast-routing
Branch_2(config)# ipv6 router ospf 1
%OSPFv3-4-NORTRID: OSPFv3 process 1 could not pick a router-id,please configure manually
Branch-2(config-rtr)# router-id 2.2.2.2
Branch-2(config-rtr)#
Branch-1
S0/0/0
S0/0/1
G0/0
G0/0
2001:DB8:1::/64
2001:DB8:A::/64
Lo0 2001:DB8:C::/127
Lo0 2001:DB8:B::/127
G0/0
Branch-2
Branch-3
Branch-4
RID: 1.1.1.1
RID: 2.2.2.2
Notes: 必須啟用IPv6單點傳送路由才能配置OSPF。在OSPFv3和OSPFv2中，路由器使用32位IPv4位址選擇用於OSPF程序的路由器ID。如果介面上啟用OSPFv3時存在IPv4位址，則將該IPv4位址 用於路由器ID。如果多個IPv4位址可用，則使用與
OSPFv2相同的規則來選擇路由器ID。如果沒有配置IPv4位址，路由器會提示你手動配置一個位址。每個路由器ID必須是唯一的。

## Slide 10: OSPFv3 配置
使用 ipv6 ospf process-id area area-id 啟用 OSPFv3，將會建立路由程序及其相關配置。
不同於 OSPFv2，你不需要輸入 network 敘述。每個介面必須在介面配置模式下使用 ipv6 ospf process-id area area-id 啟用。
Branch-2(config)# int s0/0/1
Branch-2(config-if)# ipv6 ospf 1area 0
Branch-1
S0/0/0
S0/0/1
G0/0
G0/0
2001:DB8:1::/64
2001:DB8:A::/64
Lo0 2001:DB8:C::/127
Lo0 2001:DB8:B::/127
G0/0
Branch-2
Branch-3
Branch-4
Notes: 請查看幻燈片

## Slide 11: 配置範例
Branch_2(config)# ipv6 router ospf 1
Branch_2(config-rtr)# router-id 2.2.2.2
Branch_2(config)# int s0/0/1
Branch_2(config-if)# ipv6 ospf 1 area 1
Branch_2(config-if)# int g0/0
Branch_2(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
00:26:56: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
Branch_2(config-if)#
Branch-1
S0/0/0
S0/0/1
G0/0
G0/0
2001:DB8:1::/64
2001:DB8:A::/64
Lo0 2001:DB8:C::/127
Lo0 2001:DB8:B::/127
G0/0
Branch-2
Branch-3
Branch-4
RID: 1.1.1.1
RID: 2.2.2.2
Notes: 一旦在Branch-2 S0/0/0上啟用OSPF，就會出現一條日誌訊息，通知你OSPFv3已與1.1.1.1（本例中為Branch-1）建立鄰接關係。

## Slide 12: 被動介面
Branch-1
Branch-2
LAN-1
LAN-2
S0/0/0
S0/0/0
G0/0
G0/1
2001:DB8:A::/64
2001:DB8:B::/64
2001:DB8:C::/64
passive interface 命令的作用是抑制介面的路由更新。對於 OSPF，它可防止強制更新和 LSA 透過 LAN 發送。
網路將通告給鄰居路由器，但不會轉送路由更新和 LSA。
Branch-1(config)# ipv6 router ospf 1
Branch-1(config-rtr)# passive-interface g0/0
Branch-1(config-rtr)# passive-interface g0/1
Notes: show ipv6 protocols 命令中不顯示passive interface。它只在執行設定中顯示。

## Slide 13: 被動介面
Branch-1
Branch-2
LAN-1
LAN-2
S0/0/0
S0/0/0
G0/0
G0/1
2001:DB8:A::/64
2001:DB8:B::/64
2001:DB8:C::/64
Branch-2#show ipv6 ospf interface g0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
Link Local Address FE80::202:17FF:FEC2:B902 , Interface ID 2
Area 0, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 2.2.2.2
Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 2.2.2.2, local address FE80::202:17FF:FEC2:B902
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
No Hellos (Passive interface)
Index 3/3, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)
Branch-2#show ipv6 protocol
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "static
IPv6 Routing Protocol is "ospf 1"
Interfaces (Area 0)
GigabitEthernet0/0
GigabitEthernet0/1
Serial0/0/1
show ipv6 protocols 命令中不顯示 passive interface。 介面命令 show ipv6 ospf 可以檢驗被動介面是否已配置。
Notes: show ipv6 protocols 命令中不顯示passive interface，因為它不使用用於IPv4的show ip protocols。它只在執行設定中顯示。

## Slide 14: OSPFv3 驗證
Branch-1
S0/0/0
S0/0/1
G0/0
G0/0
2001:DB8:1::/64
2001:DB8:A::/64
Lo0 2001:DB8:C::/127
Lo0 2001:DB8:B::/127
G0/0
Branch-2
Branch-3
Branch-4
許多 show 命令可用於驗證和顯示 OSPFv3 配置：
show ipv6 ospf neighbor
show ipv6 ospf database
show ipv6 route
show ipv6 protocols

## Slide 15: OSPFv3 驗證
Branch-1
S0/0/0
S0/0/1
G0/0
G0/0
2001:DB8:1::/64
2001:DB8:A::/64
Lo0 2001:DB8:C::/127
Lo0 2001:DB8:B::/127
G0/0
Branch-2
Branch-3
Branch-4
Branch-2#show ipv6 ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Interface ID Interface
4.4.4.4 1 FULL/BDR 00:00:36 1 GigabitEthernet0/0
3.3.3.3 1 FULL/DROTHER 00:00:33 1 GigabitEthernet0/0
1.1.1.1 0 FULL/ - 00:00:37 3 Serial0/0/1
鄰居的 IPv4 ID
狀態
Cisco IOS 軟體宣告鄰居失效之前的預期時間。
每個介面指派一個介面ID，用於唯一標識路由器的介面。
優先權
Notes: OSPF優先順序0自動指派給點對點序列連接，而優先順序1是NBMA網路上的預設優先順序。
借助OSPF狀態，序列介面上不進行DR/BDR選舉，因此並未列出具體指定。

## Slide 16: OSPFv3 驗證
Branch-1#show ipv6 route
（省略部分輸出）
IPv6 Routing Table - 4 entries
Codes: C - Connected, L – Local
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
C 2001:DB8:1::/64 [0/0]
via ::, Serial0/0/0
L 2001:DB8:1::/128 [0/0]
via ::, Serial0/0/0
O 2001:DB8:A::/64 [110/65]
via FE80::2E0:8FFF:FE0A:5302, Serial0/0/0
L FF00::/8 [0/0]
via ::, Null0
Branch-1#
在 Branch-1 的路由表中，它表示
已透過 OSPF 獲取一個路由，S0/0/0 是到達目的地址的出口介面。

## Slide 17: 多區域 OSPFv3

## Slide 18: 多區域 OSPFv3
主幹區域（區域 0） -當涉及多個區域時，OSPF 具有特殊限制。如果配置了多個區域，則這些區域中必須有一個是區域 0。所有區域都必須以實體方式連接主幹區域。這是因為，OSPF 要求所有區域都將路由資訊注入主幹區域，反過來，主幹區域又將這些資訊散發到其他區域。
一般（非主幹）區域 -連接用戶和資源。一般區域根據功能或地理分組進行設定。預設情況下，一般區域不允許來自另一區域的流量使用它的鏈路到達其他區域。來自其他區域的所有流量必須透過區域 0。

## Slide 19: OSPF 路由器類型
OSPF 路由器分為 4 種類型。
  內部路由器 (IR) - 每個介面都位於同一區域的路由器。
  區域邊界路由器 (ABR) -介面位於多個區域並產生摘要 LSA 的路由器。它將一個或多個區域連接到骨幹絡。
  自治系統邊界路由器 (ASBR) - 連接到多個路由協定或至少有一個介面不屬於 OSPF 的路由器。用於將來自其他外部LSA的路由指派到自己的自治系統中。
  骨幹路由器 (BR) - 連接到主幹區域的路由器。

## Slide 20: OSPFv3 多區域配置
Branch-1
S0/0/0
S0/0/1
G0/0
G0/0
2001:DB8:1::/64
2001:DB8:A::/64
Lo0 2001:DB8:C::/127
Lo0 2001:DB8:B::/127
G0/0
Branch-2
Branch-3
Branch-4
區域 51
區域 0
Branch-2(config)#int s0/0/1
Branch-2(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
Branch-2(config-if)#int g0/0
Branch-2(config-if)#ipv6 ospf 1 area 51
00:11:25: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
Branch-2(config-if)#
00:11:27: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
00:11:30: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 4.4.4.4 on GigabitEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
00:11:30: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 4.4.4.4 on GigabitEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
Notes: 一旦Branch-2 S0/0/0上啟用OSPF，它將與Branch-1建立鄰接關係。

## Slide 21: OSPFv3 多區域驗證
Branch-2# show ipv6 ospf database
OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)
Router Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Fragment ID Link count Bits
2.2.2.2 291 0x80000003 0 1 B
1.1.1.1 292 0x80000003 0 1
Inter Area Prefix Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Metric Prefix
2.2.2.2 296 0x80000002 1 2001:DB8:A::/64
Link (Type-8) Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Link ID Interface
2.2.2.2 291 0x80000003 4 Se0/0/1
1.1.1.1 293 0x80000003 3 Se0/0/0
Intra Area Prefix Link States (Area 0)
ADV Router Age Seq# Link ID Ref-lstypeRef-LSID
2.2.2.2 292 0x80000002 2 0x2001 0
1.1.1.1 300 0x80000002 2 0x2001 0
OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)
Router Link States (Area 51)
ADV Router Age Seq# Fragment ID Link count Bits
2.2.2.2 261 0x80000004 0 1 B
3.3.3.3 262 0x80000003 0 1
Net Link States (Area 51)
ADV Router Age Seq# Link ID (DR) Rtr count
3.3.3.3 262 0x80000002 1 2
Inter Area Prefix Link States (Area 51)
ADV Router Age Seq# Metric Prefix
2.2.2.2 286 0x80000002 64 2001:DB8:1::/64
Link (Type-8) Link States (Area 51)
ADV Router Age Seq# Link ID Interface
2.2.2.2 271 0x80000003 1 Gi0/0
3.3.3.3 262 0x80000003 1 Gi0/0
Intra Area Prefix Link States (Area 51)
ADV Router Age Seq# Link ID Ref-lstype Ref-LSID
2.2.2.2 300 0x80000002 2 0x2001 0
3.3.3.3 300 0x80000003 2 0x2001 0
3.3.3.3 262 0x80000004 1 0x2002 1
Branch-2#